PRILOG II

TROŠKOVNIK

građevinskih radova

PONUDITELJ:_________________________________________

Kabinet za glazbenu kulturu u prizemlju

| Opis radova | Mjerna jedinica | Količina | Cijena po mjernoj jedinici (u kunama) | Ukupna cijena |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Demontaža postojećeg poda-tapisona, uključuje i sokl, te odvoz na predviđeni gradski deponij. Potrebna brušenja i eventualno manji popravci podloge odstranjenja eventualnog ljepila i slično. Obračun po 1 m2 tlocrtne površine. (6,60x3,30-0,70x0,10= m2 21,84) | m² | 21,8 |  |  |
| Demontaža postojeće stolarije (stijena i prozora), uključivo odvoz elemenata na predviđeni gradski deponij. Kompletna stijena (djelomično sa punim panelnim ukladama, a djelomično ostakljenih brojem krila. veličina 226x290 cm | komad | 1 |  |  |
| Drveni ostakljeni prozor veličine 267x57 cm | komad | 1 |  |  |
| Demontaža plafonskih postojećih elektro-rasvjetnih tijela, uključuje odvoz na gradski deponij ili po zahtjevu Naručitelja, prijenos na uskladištenje u prostoriju unutar postojećeg objekta. | komad | 2 |  |  |
| Demontaža postojećih zidnih elemenata, kao i zbog izvedbe-adaptacije prostorije privremeni prijenos iz svih elemenata unutar objekta gdje to odredi predstavnik Naručitelja, te ponovni povrat u prostoriju po odobrenju Naručitelja. | paušal |  |  |  |
| Nabava i ugradba podnih protukliznih keramičkih pločica prve klase. Pločice se lijepe na građevinsko ljepilo, a fuge se fugiraju odgovarajućom fug masom. Nabavna cijena 1 m² pločica fco u prodavaonici je do 130,00 kn. Keramičke pločice odabire Naručitelj radova. Obračun radova je po 1m², stvarno izvedenog poda. | m² | 21,8 |  |  |
| Nabava i ugradba keramičkog sokla visine 10 cm. Sokl se lijepi na građevinsko ljepilo, a fuge se fugiraju fug masom. Nabavna cijena keramičkih pločica je fco prodavaonica 1m2 do 130,00 kn. Pločice odabire Naručitelj radova. Obračun radova je po 1 m1 ugrađenog sokla. U ovoj stavci uključeno je i potrebno brušenje zidne plohe u visini sokla, radi kvalitetnije ugradbe. (3,32x2+0,70x2+6,60x2+0,10x2-(0,85+2,25x2)= m1 16,15 na okruglom stupu (0,88 m1) |  |  |  |  |
|  | m | 16,1 |  |  |
|  | m | 0,9 |  |  |
| Nabava i ugradba unutarnje prozorske kamene klupčice-klupčica je granitna debljine 2 cm – polirana. Ugrađuje se u građevinsko ljepilo. Dužina klupčice je oko 265 cm, širine oko 18 cm (točnu mjeru uzeti na licu mjesta) | komad | 1 |  |  |
| Nabava i ugradba odgovarajućeg inox podnog profila na vratnom ulaznom otvoru na dijelu sudara podnih keramičkih pločica i vanjskog poda. Sudar treba izvesti na način da se omogući kvalitetno i funkcionalno otvaranje i zatvaranje postojećih vrata. | komad | 1 |  |  |
| Nabava, izrada i ugradba PVC ostakljene stijene, koja se sastoji od 6 (šest) krila-polja od kojih su 4 (četiri) fiksna, a 2 (dva) gornja krila otvarajuća. Dva donja krila su fiksna-ispunjena kao puni panel, dva srednja fiksna-ostakljena sa žičanim staklom 6-14-4 LOW-e +argon, te gornja krila su otklopna-ostakljena također žičanim (armiranim) staklom. Krila otklopna se otvaraju sa odgovarajućim ventusom. PVC stolarija se izvodi sa odgovarajućim PVC profilima ALUPLAST-energeto powerdur 5000 profilima-bijele boje. Točne mjere uzeti na licu mjesta. Veličina stijene 224x290 cm. | komad | 1 |  |  |
| Nabava, izrada i ugradba trokrilnog PVC prozora. PVC stolarija se izvodi sa odgovarajućim PVC profilima u bijeloj boji. Krila se otvaraju otklopno pomoću ventus okova. Krila su ostakljena žičanim (armiranim) staklom. Točne mjere uzeti na licu mjesta. Veličina prozora 260x57 cm. | komad | 1 |  |  |
| Nabava i ugradba vanjske aluminijske prozorske klupčice-bijele boje, širine cca 15 cm. Točne mjere (dužinu i širinu) uzeti i provjeriti na licu mjesta dužina cca 268 cm. | komad | 1 |  |  |
| Nabava i ugradba vanjskog kamenog praga na dijelu novougrađene PVC stijene. Kameni prag-polirani granit, debljine 3 cm, ugrađen u padu prema vani, a isti se lijepi na građevinsko ljepilo. Prag treba prilagoditi na licu mjesta. Širina istog cca 17 cm. Uključiti eventualno podbetoniranje. Dužina cca 230 cm. | komad | 1 |  |  |
| Zidarska pripomoć-obrada otvora nakon ugradbe PVC-stolarije. Stavka obuhvaća sva eventualno potrebna štemanja, obrade -zatvaranja sudara na dijelu stijene sa zidnim plohama, silikoniziranja, eventualno potrebne zaštitna PVC-profile na tim sudarima i tome slično, kao i popravci špala, eventualno bojanje istih i slično. Odnosi se na ugrađenu PVC stijenu i PVC prozor, te obradu unutrašnjih i vanjskih ploha špala i sudara. | paušal |  |  |  |
| Bojanje zidnih i plafonskih površina sa odgovarajućim disperzivnim-Dulux bojama, uključivo sve potrebne predradnje (brušenja, oprašivanja, odgovarajuća potrebna gletanja, impregnacija, zaštite i slično). Bojanje se izvodi sa najmanje dva premaza, a do potpune jednoličnosti tona. Tonove boja odabire Naručitelj. Obračun po 1m² s tim što se otvori veličine do 3,00 m² ne odbijaju, a špale otvora se posebno ne obračunavaju. plafonske površine: 6,60x3,32-0,70x0,10+3,32x0,30= m² - 21,84 zidne površine: (3,32x4+6,60x2-0,10x2)x2,90-((2,26x2,90-3,00m2)+(2,62x2,20-3,00m2)x2)+(2x0,14x3,14x2,90) m² - 69,70 ukupno a+b= m2 91,54 | m² | 91,54 |  |  |
| Uljeni nalić i lakiranje radijatora i cijevi centralnog grijanja, uključivo sve potrebne predradnje. Sve kompletno. | paušal |  |  |  |
| Nabava i ugradba novih plafonskih rasvjetnih fluo nadgradnih armatura tipa FSN 2x36 W sa sjajnim rasterom, uključivo i fluo cijevi. Sa kompletnim spajanjem na postojeću elektro-kablovsku mrežu, te potrebna ispitivanja. Sve kompletno. | komad | 2 |  |  |
| Ukupno: |  |  |  |  |

Adaptacija sobe na prvom katu

| Privremeno premještanje postojećih elemenata-opreme koja se nalazi u prostoriji radi izvedbe adaptacionih radova, te njihovo ponovno vraćanje u prostoriju, nakon izvedenih radova. | paušal |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nabava i ugradba novog t.z. spužvastog poda tipa TATAMI-ETILEN VINI LACETAT, kao EVA materijal. Ovaj pod se ugrađuje na već postojeći parketni pod. Izvesti po uputama proizvođača. Posebnu pažnju posvetiti kod sudara ovog poda sa kutnim postojećim parketnim-drvenim letvicama, jer je potrebno to kvalitetno upasirati. Obračun po 1 m² poda. (3,82x5,22+0,86x0,05)-1,06x1,20= m2 - 18,67 | m² | 18,67 |  |  |
| Bojanje zidnih i plafonskih površina sa odovarajućim disperzivnim bojama - DULUX. Sve ostalo kao što je opisano u stavci 14/a. a) plafonske površine 5,22x3,82= m2 19,94 b) zidne površine (5,22x2+3,82x2)x2,56-((2,73x1,76-3,00m2)+pločice+(1,06+1,20)x0,88)= m2 - 42,50 ukupno a+b=m2 - 62,4 | m² | 62,4 |  |  |
| Ukupno: |  |  |  |  |

Adaptacija zbornice i prostorije kućnog majstora

| Demontaža postojećih stolarskih elemenata--prozora trokrilnih i četverokrilnih, uključivo demontažu unutrašnjih drvenih klupčica i vanjskih limenih klupčica (soba domara). U cijenu uključen odvoz svog demontiranog otpadnog materijala na predviđeni gradski deponij. - veličina trokrilnih prozora u zbornici 305x123 cm - veličina četverokrilnog prozora u sobi domara-veličine 385x148 cm Sve kompletno. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | komad | 3 |  |  |
|  | komad | 1 |  |  |
|  | paušal |  |  |  |
| Demontaža postojećih željeznih prozorskih rešetki (mreža) radi izvedbe nove PVC-stolarije i klupčica te njihovo privremeno deponiranje u postojećem objektu jer će se isti ponovno ugraditi kad se ugrade nova PVC stolarija i izvrše sva potrebna zidarska obrada. Odnosi se na 3 komada zaštitnih rešetki na prozorima zbornice. | komad | 3 |  |  |
| Demontaža (skidanje) postojećih dosta oštećenih kamenih vanjskih klupčica na prozorima zbornice. Dosadašnje klupčice su ugrađene po čitavoj fasadnoj dužini. U cijenu uključen odvoz otpadnog materijala na predviđeni gradski deponij. (3,08x3+0,25x2)= m - 9,74 | m | 9,74 |  |  |
| Nabava i ugradba PVC ostakljenih trokrilnih prozora u sobi-Zbornice. Profili PVC tipa Aluplast-energeto powerdur 500-bijele boje. Ostakljenje float 4-16-4 low+argon ug= 1,1 ID 5000 5-komorni sistem, trostruko brtvljenje. Okov austrijski proizvođač MACO MULTIMATIC. Sva krila su zaokretno-otklopna. Veličina prozora 302x110 cm. Točne mjere uzeti na licu mjesta. | komad | 3 |  |  |
| Sve isto kao kod prethodnog stavka 4/c samo četverokrilni PVC-prozor u sobi-domara. Sva četiri krila su zaokretno-otklopna. Veličina prozora cca 385x15 cm. Napomena: Potrebno je voditi računa da će kod navedenih PVC prozora (stavke 4/c, 5/c, vanjske klupčice biti ALU-klupčice a unutarnje će biti kamene klupčice debljine 2 cm) |  |  |  |  |
| Nabava i ugradba, vanjskih prozorskih aluminijskih klupčica, bijele boje, kod PVC-stolarije a) širina klupčica cca 15 cm (kod prozora u sobi-domara, dužine cca 308 cm) b) širina klupčica kod prozora u sobi-Zbornice, a po čitavoj dužini uključivo i na dijelu gdje su stupovi između prozora. Širina cca 25 cm. (3,05x3+0,25x2)0 m1 9,74 |  |  |  |  |
|  | komad | 1 |  |  |
|  | m | 9,74 |  |  |
| Zidarska obrada svih sudara, špala otvora sa vanjske i unutarnje strane, na dijelu klupčica a nakon ugradbe PVC-stolarije-prozora (u zbornici i sobi kućnog majstora). Sve ostalo kao što je opisano u stavci 13/c (odnosi se na 3 kom prozorskih otvora u Zbornici-veličine otvora cca 308x123 cm te 1 kom prozorskog otvora u sobi kućnog majstora veličine cca 385x148 cm. U ovoj stavci uključeno je i potrebno bojanje špala otvora i popravak zidne boje dijela ispod unutarnje kamane klupčice. Sve kompletno. | paušal |  |  |  |
| a) Ugradba postojeće željezne zaštitne vanjske prozorske rešetke sa svim potrebnim sidrenjima. Sve izvesti vrlo pažljivo da ne bi došlo do pojave bilo kojih oštećenja zidnih ploha i PVC-stolarije. Uključene su sve potrebne zaštite i potrebna radna skela. Veličina prozorske rešetke cca 305x124 cm. b) Uljeni nalić i lakiranje željeznih zaštitnih rešetki, uključivo sve potrebne predradnje (čišćenja, brušenja-struganja, impregnacija i slično). Veličina rešetke cca 305x1,24 cm Kompletno a + b ALTERNATIVNO: Sve isto kao kod prethodnog stavka, samo vanjske kamene klupčice debljine 3 cm, širine cca 25 cm=m 9,7 | komad | 3 |  |  |

Ukupno:

Radovi na glavnom ulazu u zgradu

| Zidarska pripomoć-obrada otvora oko stijena nakon ugradbe PVC stolarije, sa obje strane. Sve ostalo kao što je opisano u stavci 13/a- Obračun po 1 kom otvora (PVC stijene) – (veličina 388x370 cm) | komad | 2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Izvedba vanjske betonske rampe na dijelu jednog ulaza. Rampa se izvodi na istovjetan način kao što je izvedena postojeća rampa kod drugog ulaza. U cijenu ove stavke uključena je demontaža postojeće željezne rešetke, te betoniranje-ispuna na dijelu gdje se nalazila ta rešetka. Uključiti potrebnu željeznu mrežu. Obračun radova u paušalnom iznosu. Odvoz otpadnog materijala na gradski deponij. Veličina rampe 180x70 cm. | Paušal |  |  |  |
| Nabava i ugradba kamenog praga (koji nedostaje), na ulaznim vratima. Prag se izvodi sa bijelim bračkim kamenom kao što je postojeći kamen. Ugrađuje se na građevinsko ljepilo uzprethodnu kompletnu zidarsku pripremu (kvalitetno očistiti, okrpati, impregnirati i slično). Širina praga je 18 cm, debljine 4 cm, a dužine cca 104 cm. Točne mjere za ugradbu uzeti na licu mjesta. | Komad | 1 |  |  |
| Bojanje postojećih zidnih plafonskih ploha i ploha stupa (postojeća žbuka je terabona) glavnog ulaza sa odgovarajućom fasadnom bojom uz sve potrebne prethodne predradnje (razni popravci brušenja, impregnacija, otucanja, ponovno žbukanje zaštite i slično). Izvodi se sa najmanje dva premaza. Tonove odabire Naručitelj. (0,50x2+0,30)x3,70+1,00x3,70+8,10x1,00+3,00x2= m² - 22,50 | m² | 22,5 |  |  |
| Ukupno: |  |  |  |  |

| Ukupno bez PDV-a: |  |
| --- | --- |
| Iznos PDV-a |  |
| Ukupno s PDV-om |  |

U ____________, dana________ 2019.g.

Ponuditelj:

_______________

( pečat i potpis)